## Slide 1: OpenSees—剪力墙拟静力试验模拟
建模方法：
1、纤维模型（DispBeamCloum、 ForceBeamCloum 、 DispBeamCloum +0长度单元、 ForceBeamCloum +Hysteretic）
2、多垂直杆（MVLEM、SFI- MVLEM ）
3、分层壳（ShellMITC4、ShellNLDKGQ）

## Slide 3: OpenSees—剪力墙拟静力试验模拟
建模方法：
1、纤维模型（DispBeamCloum、 ForceBeamCloum 、 DispBeamCloum +0长度单元、 ForceBeamCloum +Hysteretic）
2、多垂直杆（MVLEM、SFI- MVLEM ）
3、分层壳（ShellMITC4、ShellNLDKGQ）

## Slide 4: 一、纤维模型
纤维截面划分
节点和单元

## Slide 5: 二、多垂直杆模型 （1）MVLEM (Multiple-Vertical-Line-Element-Model )
（2）SFI-MVLEM （ Shear Flexure Interaction ）

## Slide 6: 三、分层壳模型

## Slide 7: 试验概况
选自：解琳琳. 基于OPENSEES的RC构件抗震性能数值模拟及验证[D]

## Slide 8: 1、纤维模型
DispBeamCloum ForceBeamCloum

## Slide 9: 2、多垂直杆模型
MVLEM SFI- MVLEM

## Slide 10: 3、分层壳模型
ShellMITC4 ShellNLDKGQ

## Slide 11: 可学知识： 1、4种建模方法的详细过程（Tcl内容讲解）？【重点】 2、不收敛如何通过循环调整算法？【重点】 3、如何通过循环编写节点坐标和单元？【重点】 4、加入0长度单元、加入剪切弹簧？ 5、两种加载方法（输入试验位移、用最大位移控制）？ 6、3种模型适用性对比分析？ 7、参数含义及参数对模拟结果的影响？

## Slide 12
课程适用性
适合：
1、刚开始学OpenSees，想做剪力墙拟静力模拟！
2、自己学不懂或者想快速学会！
1、不讲深奥的理论，想听理论的不要购买！
2、会建模的不要购买！
自己做了不收敛、有部分参数不理解的同学，可加我微信和我交流！

## Slide 13
推荐学习资料：
（1）纤维模型
解琳琳. 基于OPENSEES的RC构件抗震性能数值模拟及验证[D]
（2） SFI-MVLEM
https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/SFI_MVLEM_-_Cyclic_Shear-Flexure_Interaction_Model_for_RC_Walls
（3）分层壳
http://www.luxinzheng.net/download/OpenSEES/En_THUShell_OpenSEES.htm

## Slide 15: OpenSees拟静力模拟建模基本步骤： （1）定义节点坐标和质量 （2）定义约束：通过fix命令流完成对边界条件的定义 （3）材料本构定义 （4）定义截面 （5）定义单元类型 （6）定义输出：Recoder记录 （7）定义荷载 （8）非线性分析设置

## Slide 16: （4）定义截面

## Slide 17: （5）定义单元类型 单元主要有实体模型和杆系模型。 杆系模型又包括桁架单元（Truss Element）、集中塑性铰单元（Beam WithHinges Element）、非线性梁柱单元（Nonlinear Beam-Column Element）和零长度单元（Zero-Length Element）。

## Slide 18: （5）定义单元类型 非线性梁柱单元又分为基于柔度法的非线性梁柱单元（Force-Based Beam-Column Element）和基于刚度法的非线性梁柱单元（Displacement-Based Beam-Column Element）。 柔度法只需将构件划分为一个单元即可获得较高的精度，但是在计算时存在单元内部的迭代，计算不容易收敛； 刚度法易于收敛，增加单元数后也可获得较高的精度。

## Slide 19: （8）非线性分析设置 1、约束处理方式（constraints）—求解非线性方程组的约束条件，主要有Plain、Plenalty、Langrange和Transformation）； 2、节点自由度编码（numberer）—对模型中节点的自由度数目进行优化，提高分析效率的模块，常用的有Plain、AMD、和RCM； 3、容差收敛精度（test）是判断迭代是否收敛的模块，常用的有不平衡力（NormUnbalance）、增量位移（NormDisplncr）和能量（NormEnergy）； 4、算法（Algorithm）非线性分析中迭代计算的模块，常用的迭代方法有ewton、NBroyden、KrylovNewton和NewtonLineSearch等。

## Slide 20: 一、纤维模型—截面划分
材料编号 x.y向纤维数 左下点坐标 右上点坐标
patch rect 4 8 3 -880 -80 -500 80
坐标 钢筋面积 材料编号
fiber -880 80 113.04 2
材料编号 根数 单根面积 起始坐标 终止坐标
layer straight 1 3 314.2 -180 180 180 180

## Slide 21
二维 geomTransf Linear 2
一、纤维模型—坐标转换

## Slide 22
三维 geomTransf Linear 2 0 0 1
一、纤维模型—坐标转换

## Slide 23: 一、纤维模型总结
1、截面组合加剪切弹簧；（刚度法不能和剪切弹簧组合！）
2、0长度单元加入考虑纵筋滑移；
3、刚度法和柔度法的区别；
4、使用sp输入试验加载制度及最大位移控制；
5、二维、三维坐标转换问题。
纤维模型可以较好地模拟剪跨比较大（弯控）的剪力墙。

## Slide 24: 二、多垂直杆模型—MVLEM (1988 Vulcano 提出)
多个竖向纤维弹簧 压弯效应
一个水平剪切弹簧 剪切变形

## Slide 25: 二、多垂直杆模型—SFI-MVLEM（ Shear-Flexure Interaction ） cai
将混凝土板单元引入到2维宏观纤维模型中，更好的模拟了弯剪耦合作用下剪力墙的受力特性；
采用修正的固定支撑角模型（FSAM），可考虑骨料的剪切互锁效应和钢筋的销栓作用。

## Slide 26: 二、多垂直杆模型—总结
1、骨料剪切互锁系数nu（0-1.5）。随着nu增大，承载力增大，捏缩减弱。
2、销栓作用系数alfadow （0-0.05）。随着alfadow增大，承载力增大，捏缩增强。
3、SFI-MVLEM不收敛时加入算法循环。
4、用tcl文件输入试验加载制度。
5、水平竖向单元数对模拟结果的影响。
多垂直杆模型可以较好地模拟大剪跨比和小剪跨比的剪力墙。

## Slide 27: 三、分层壳模型—建模

## Slide 28: 三、分层壳模型 ShellMITC4 —四节点单元 ShellNLDKGQ —用于非线性分析的高性能四边形平面板壳单元 ShellDKGQ

## Slide 29: 三、分层壳模型—总结 1、中间纵筋不用Truss、纵筋都用Truss和纵筋不用Truss的差别； 2、 ShellMITC4、ShellNLDKGQ和ShellDKGQ的差别； 3、承载力随剪力传递系数的增大而增大。 分层壳模型可以较好地模拟大剪跨比和小剪跨比的剪力墙。

## Slide 30: 可学知识： 1、4种建模方法的详细过程（Tcl内容讲解）？【重点】 2、不收敛如何通过循环调整算法？【重点】 3、如何通过循环编写节点坐标和单元？【重点】 4、加入0长度单元、加入剪切弹簧？ 5、两种加载方法（输入试验位移、用最大位移控制）？ 6、3种模型适用性对比分析？ 7、参数含义及参数对模拟结果的影响？

## Slide 31: 总结 1、三种模型适用性分析 2、单元数量对模拟结果的影响 3、参数对模拟结果的影响

## Slide 32: 如果有错误，请批评指正！ 谢谢！ 欢迎和我交流！